附件：

| 项目名称：福建农林大学附属幼儿园订制厨房采购项目 单位：元 |
| --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术规格指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
|  |  | 名称 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 传菜口、操作台 | 定制不锈钢台面 | 304不锈钢厚度1.0，耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高，无异味，无有害物质，热胀冷缩缓慢，保温性能好的特点。尺寸：(1690*350*50)MM | ㎡ | 1.35 | 520 | 703.04 |
|  |  | 传菜口（餐厅） | 304不锈钢厚度1.0，耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高，无异味，无有害物质，热胀冷缩缓慢，保温性能好的特点。尺寸：(1690*350*50)MM | ㎡ | 6.57 | 520 | 3415.8 |
|  |  | 传菜口（热加工区） | 304不锈钢厚度1.0，耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高，无异味，无有害物质，热胀冷缩缓慢，保温性能好的特点。尺寸：(1690*350*50)MM | ㎡ | 6.57 | 520 | 3415.8 |
|  |  | 传菜口（消毒间） | 304不锈钢厚度1.0，耐高温800℃，具有加工性能好，韧性高，无异味，无有害物质，热胀冷缩缓慢，保温性能好的特点。尺寸：(1690*350*50)MM | ㎡ | 2.29 | 520 | 1188.7 |
| 2 | 定制活动房 | 定制彩钢板房 | 2.0厚方管骨架，3.7双面彩钢瓦，中间填充5CM泡沫。尺寸：(47000*3300)MM | ㎡ | 155 | 72000 | 72000 |
|  |  | 定制铝合金窗（粗加工区） | 1.4铝型材，5厘钢化玻璃，具有良好的气密性、水密性、抗风压性以及隔热、隔音效果。尺寸：(1300*1300)MM | ㎡ | 1.69 |  |  |
|  |  | 定制铝合金窗（粗加工区） | 1.4铝型材，5厘钢化玻璃，具有良好的气密性、水密性、抗风压性以及隔热、隔音效果。尺寸：(1300*1300)MM | ㎡ | 1.69 |  |  |
|  |  | 定制铝合金窗（粗加工区） | 1.4铝型材，5厘钢化玻璃，具有良好的气密性、水密性、抗风压性以及隔热、隔音效果。尺寸：(1300*1300)MM | ㎡ | 1.69 |  |  |
|  |  | 铝合金隔断（粗加工区） | 1.4铝型材，5厘钢化玻璃，具有良好的气密性、水密性、抗风压性以及隔热、隔音效果。尺寸：(1300*1300)MM | ㎡ | 9.9 |  |  |
|  |  | 铝合金隔断（储藏间） | 1.4铝型材，5厘钢化玻璃，具有良好的气密性、水密性、抗风压性以及隔热、隔音效果。尺寸：(1300*1300)MM | ㎡ | 9.9 |  |  |
|  |  | 铝合金隔断（配菜间） | 1.4铝型材，5厘钢化玻璃，具有良好的气密性、水密性、抗风压性以及隔热、隔音效果。尺寸：(1300*1300)MM | ㎡ | 14.9 |  |  |
|  |  | 定制防火门 | 甲级防火门，具有性能稳定，安全性高，耐火完整性好，是建筑物中不可获缺的防火隔离物。含现场定制设计、安装、工程废料清理等，尺寸：(900*2100)MM | 扇 | 4 |  |  |
| 3 | 定制瓷砖墙面和地面 | 成品地面透水砖 | 规格为（300*300）MM，具有良好的透水、透气性能，可吸收水分与热量，调节地表局部空间的温湿度，表面呈微小凹凸，防止路面反光，吸收产生的噪音，色彩丰富，自然朴实。 | ㎡ | 75 | 260 | 19500 |
|  |  | 成品墙面砖 | 规格为（400*800）MM，拒水透气性强，自重轻，具有柔性，耐酸碱耐冻融，抗震，抗裂，与外墙外保温体系相容性很好。 | ㎡ | 60 | 250 | 15000 |
|  |  | 成品瓷砖踢脚线 | 规格为（100*800）MM，拒水透气性强，自重轻，具有柔性，耐酸碱耐冻融，抗震，抗裂，与外墙外保温体系相容性很好。 | m | 56 | 68 | 3808 |
| 4 | 定制新风系统 | 定制厨房新风系统 | 含轴流风机及排气扇，直径110PVC管, 长度为4800MM | 套 | 1 | 8680 | 8680 |
|  |  | 定制排油烟管道 | 直径110PVC管,长度为6200MM | 个 | 3 | 3150 | 9450 |
| 5 | 电线、开关、插座、灯具等 | 成品4平方电线 | 照明线路采用1.5平方线，插座、回路、挂式空调采用2.5平方线，热水器采用4平方线。 | m | 500 | 6 | 3000 |
|  |  | 成品电管 | 电线套管采用 PVC管 | m | 200 | 3 | 600 |
|  |  | 成品灯具、开关面板、插座 | 含LED照明灯及开关，含现场定制设计、安装、 工程废料清理等。（(600*600)MMLED灯棚7个/吸顶灯2盏/排气扇2台/单控开关3个/双控开关2个/三控开关1个/五孔插座12个) | 组 | 1 | 5280 | 5280 |
|  |  | 定制成品配电箱 | 含原有厨房强电整理、空气开关及漏保 | 个 | 1 | 2680 | 2680 |
| 6 | 定制给水和排水 | 定制成品不锈钢排水沟盖 | 含沟盖角铁边线等 (不锈钢（300*500*30）MM共23个) | m | 12 | 368 | 4416 |
|  |  | 成品PPR水管及配件 | 须符合GB/T18742等标准 | m | 100 | 28 | 2800 |
|  |  | 成品三角洗手池 | 具有给水和排水的处理功能，尺寸：(600*600)MM | 个 | 1 | 528 | 528 |
| 7 | 定制防火门 | 定制防火门 | 甲级防火门，具有性能稳定，安全性高，耐火完整性好，是建筑物中不可获缺的防火隔离物。含现场定制设计、安装 、工程废料清理等，尺寸： (800*2100)MM | 扇 | 4 | 1680 | 6720 |
| 8 | 监控设备 | 200万网络摄像机 | 1. 具有200万像素 CMOS传感器； 2. 内置GPU芯片；内置红外与白光补光灯；（须提供相关部门出具的有效检测报告作为证明材料 ） 3. 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁；（须提供相关部门出具的有效检测报告作为证明材料） 4. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频； 5. 照度需支持彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，灰度等级≥11级； 红外补光距离≥110米； 6. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高；1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps； 7. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度≥1100TVL；信噪比≥59dB； 需具≥105dB宽动态； 8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 9. 需支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持≥4块区域； 10. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥10个MAC地址； 11. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能； 12. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度＜93%环境下稳定工作； ≥IP67防尘防水等级； 13. 需支持DC12V供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 14. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 15. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（须提供相关部门出具的有效检测报告作为证明材料） | 台 | 7 | 1380 | 9660 |
|  |  | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 7 | 450 | 3150 |
|  |  | 32路网络监控主机 | 1. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件；支持重要录像片段秒级检测，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段；支持录像文件分组显示；支持按车牌号分组显示车辆录像文件；（须提供相关部门出具的有效检测报告作为证明材料） 2. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件；支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；（须提供相关部门出具的有效检测报告作为证明材料）3. 支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面；支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；（须提供相关部门出具的有效检测报告作为证明材料）4. 支持查看硬盘健康状态信息，包括温度，震动，链路稳定性。并支持状态信息预警显示；支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态显示信息； 5. 支持录像老化，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的容量比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限；普通录像文件超过保存期限后，系统自动分析普通录像中含有人员目标、车辆目标或者报警触发的录像片断并将其迁移保存至重要录像区实现对重要录像片断的保存； 6. 可对视频画面叠加≥10行字符，每行可输入≥22个汉字；支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片；可通过IE预览和回放双目相机的立体声；（须提供相关部门出具的有效检测报告作为证明材料）7. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条；支持对任一录像文件打标签，单个文件支持≥1024个标签，设备可添加的标签个数≥4096； 8. 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置； 9. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录； 支持POS功能，可接入POS机，叠加POS信息到录像中，可修改POS信息的字体大小和颜色，可按关键字搜索录像；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 10. 支持多屏输出，可设置≥4屏显示输出视频图像，其中HDMI和VGA接口可同源输出视频图像，≥2个HDMI或≥2个VGA接口之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 11. 支持4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持8—256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能；支持10T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 12. 支持按帧浏览，录像回放中，可通过鼠标滚轮控制浏览视频的单帧画面；支持弹幕显示，录像回放时，当播放至有录像标签时间点时，可在画面上自动叠加显示标签内容； 支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口，支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口。 | 台 | 1 | 5580 | 5580 |
|  |  | 监控专用硬盘 | 4TB接口：SATS 6 Gb/s ，规格：3.5英寸，容量：4TB RPM，等级：5400，缓存： 64MB | 块 | 1 | 1580 | 1580 |
|  |  | 24口全网络千兆交换机 | 24口千兆非网管交换机机架式,24个千兆电口,非网管。交换容量48Gbps,包转发率35.7Mpps,1U高度,19英寸宽,工作温度：0℃～40℃,支持220v交流,满负荷功耗13瓦 | 台 | 1 | 2980 | 2980 |
|  |  | 网络传输线 | 超五类网线 | 米 | 600 | 2 | 1200 |
|  |  | 电源线2*1.0 | 2*1.0电源线 | 米 | 600 | 2 | 1200 |
|  |  | PVC管电 | 高绝缘，防漏电，高阻燃，耐腐蚀，防虫害，抗压强，韧性好，更安全 | 米 | 200 | 3 | 600 |
|  |  | 源头水晶头等辅料 | 全新PC原料,铜合金接触金片,稳定的传输性能,所有的五类(CAT5)、六类(CAT6)、超六类(CAT6A)、七类(CAT7),可经过数据测试,并提供精准的数据。 | 批 | 1 | 450 | 450 |
| 9 | 合计 |  |  |  |  | 189585 |
| 商务条件： 1、交货时间：工期40天 2、交货地点：福州市仓山区上下店路15号 3、交付条件：验收合格 4、付款方式：成交人按照竞价文件要求提供合格产品，在安装施工完毕后经采购人验收合格并交付使用一个月后，支付合同金额的80%；采购人验收合格并交付使用六个月内无质量问题，支付合同金额的20%。 (成交人须在申请付款时出具全额发票)。 5、履约保证金：履约保证金占合同总金额的3%，说明：成交人在签订政府采购合同前三日内应向采购人缴纳合同总金额3%的履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（一年）后且成交人无违约的前提下无息退还。 6、货物包装方式 6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。 6.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交人负责。 注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。 7、安装、调试 7.1货物到达现场后，成交人在接到采购人通知后在规定时间内派工人到现场进行安装。安装期间所发生的一切费用由成交人承担。 7.2成交人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装进度计划表。 7.3成交人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因成交人责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由成交人承担。安装所需的配件由成交人提供。 7.4成交人承担本项目运输、安装、验收前所有环节的安全责任及由此可能引发的经济责任。 8、验收 8.1验收标准 成交人所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。 8.2验收方式 货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交人无条件免费更换。 8.2.1在验收时所发生的一切费用由成交人承担。 8.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。 9、售后服务要求 9.1 整体项目提供不少于叁年的质保期，质保期从项目整体验收合格之日起算，质保期内所有货物出现任何影响正常使用状况（人为蓄意破坏除外），由成交人进行免费更换（只换不修）；同时要求接到采购人报修后2小时内响应要求，24小时内应更换安装妥当。 10、其他要求： 1.上述中有要求提供检测报告予以佐证的，须提供有效期内的证明材料，否则按废标处理。 2. 报价应包含货物生产、制造、包装、运输、人工、安装及安装所需的辅料、验收、保修等相关费用。 3.安装要求：成交人安装需根据采购人的要求制定安装方案，采购人同意后方可进行安装，否则不予验收通过。 4.产品参数中，涉及规格尺寸的允许在规定的数值范围内存在±1%的偏离。 |