附件：

| 座驾式电动牵引车 |
| --- |
| 特征 | 动力单元 | 单位 | 电动 |
|  | 操作类型 |  | 坐驾式 |
|  | 额定牵引重量(Q) | kg | ≥6000 |
|  | 额定牵引力(F) | N | ≥1600 |
|  | 轴距(y) | mm | 1100 |
| 重量 | 带电瓶重量 | kg | 1150 |
|  | 轴载，空载，前/后 | kg | 500/650 |
| 轮胎底盘 | 车轮类型 |  | 橡胶胎 |
|  | 前车轮尺寸 |  | 4.00-8 |
|  | 后车轮尺寸 |  | 4.00-8 |
| 尺寸 | 整车高度(h6) | mm | 1300 |
|  | 座位高度(h7) | mm | 920 |
|  | 牵引销高度(h10a/b) | mm | 315/400 |
|  | 后悬距(l5) | mm | 475 |
|  | 整车长度(l1 ) | mm | 1966 |
|  | 整车宽度(b1/b2) | mm | 1010 |
|  | 转弯半径(Wa) | mm | 1850 |
| 性能 | 行走速度, 满载 / 空载 | km/ h | 9.5/10.5 |
|  | 最大牵引力, 满载/空载 | N | 6500 |
|  | 最大爬坡度, 满载 / 空载 | % | 5/10 |
|  | 刹车类型 |  | 液压+机械 |
| 附件 | 雨棚 |  | 配备遮雨棚和雨刮 |
| 驱动 | 驱动电机功率 | kW | ≥6 |
|  | 电瓶，电压/电容 | V/ Ah | 48/275 |
|  | 电瓶自重 | kg | 540 |

以上产品参数中，涉及规格尺寸的允许在规定的数值范围内存在±1%的偏离。