附件：

一、技术指标参数(产品参数中，涉及规格尺寸的允许在规定的数值范围内存在±1%的偏离。)

## 品目号1-1 恒压过滤常数测定实验装置（板框过滤）

（一）、装置功能

1.了解板框压滤机的构造、过滤工艺流程和操作方法。

2.掌握恒压过滤常数、、的测定方法，加深对、、的概念和影响因素的理解。

3.学习滤饼的压缩性指数s和物料常数的测定方法。

4.学习一类关系的实验确定方法。

5.可进行洗涤工艺流程实验。

6.学习用正交试验法来安排实验，达到最大限度地减小实验工作量的目的。

7.学习对正交试验法的实验结果进行科学的分析，分析出每个因素重要性的大小，指出试验指标随各因素变化的趋势，了解适宜操作条件的确定方法。

（二）、设计参数

1.板框：过滤面积≥0.0475m2，2块过滤板，1块洗涤板，2块框。

2.过滤压力：0～0.3MPa。

3.过滤常数K:1.0×10-4—5.0×10-4m3/m2。

4.qe：0.1—0.5。

5.θe：100-400。

6.压缩性指数s：0.1-0.3。

7.物性常数k：1.0×10-9--3.5×10-9 。

8.温度：0--50℃。

9.提供1份同类业绩的证明材料。

10.供应商须提供出版社出版的正规化工原理的实验教材，实验教材须体现所投设备能够完成装置功能的装置流程图、实验数据、计算过程、设备照片等。

11.本项目为学生参加比赛所需的设备，供应商须提供设备厂家符合全国大学生化工原理实验大赛、全国大学生食品工程虚拟仿真大赛内容的证明材料。

（三）、公用设施

1.水：装置自带不锈钢水箱，连接自来水。实验时经高压泵进入过滤器后循环使用。

2.电：电压AC380V，功率1.5KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。

3.实验物料：固体CaCO3，外配设备：秒表。

（四）、主要设备

1.不锈钢物料桶：φ≥（400×600）mm。

2.不锈钢板框：共5块。

3.有机玻璃滤液箱：≥（320*282*306）mm。

4.直流可调速电机：电压AC220V，功率0.50KW，调速器。

5.指针示压力表：0～0.250Mpa。

6. 具备温度显示仪，Pt100热电阻温度计：0—100℃。

7.不锈钢离心泵：功率750W，最大流量8m3/h。

8.电加热器：1200W。

9.电器：包含接触器、开关、漏电保护空气开关。

10.不锈钢管路、管件及阀门。

11.不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上。

12.不锈钢材质框架：≥（1.6×0.55×1.60）米（带脚轮及禁锢脚）。

（五）、测控组成

1.变量：板框进口压力，检测机构：指针式压力表，显示机构：压力表就地显示，执行机构：调压阀（手动）。

2.变量：滤液体积，检测机构：5000mL标准箱，显示机构：直读，执行机构：无。

3.变量：过滤时间，检测机构：数字秒表，显示机构：秒表直读，执行机构：无。

4.变量：温度，检测机构：铂电阻温度计精度，显示机构：数字温度计，执行机构：无。

## 品目号1-2 洞道式干燥器实验装置

（一）、装置功能

1.了解实验室干燥设备的基本构造与工作原理。

2.掌握恒定干燥条件下物料的干燥曲线（X-τ）和干燥速率曲线（U-X）的测定方法。

3.学习物料含水量的测定方法。加深对物料临界含水量Xc的概念及其影响因素的理解。

4.学习恒速干燥阶段物料与空气之间对流传热系数的测定方法。

5.学习用误差分析方法对实验结果进行误差估算。

（二）、设计参数

1.空气流量：40--100m3/h、干球温度：70℃、常压操作。

2.实验物料含水量X：0.2-2.0。

3.干燥面积S：0.02-0.03m2。

4.干燥速率U：0.5—2.5×10-4[kg/（s·m2）] 。

5.物料临界含水量Xc：0.8。

6.提供1份同类业绩的证明材料。

7.供应商须提供出版社出版的正规化工原理的实验教材，实验教材须体现所投设备能够完成装置功能的装置流程图、实验数据、计算过程、设备照片等。

8.本项目为学生参加比赛所需的设备，供应商须提供设备厂家符合全国大学生化工原理实验大赛、全国大学生食品工程虚拟仿真大赛内容的证明材料。

（三）、公用设施

1.水：装置自带湿球温度加水瓶，实验前加入200mL水。

2.电：电压AC380V，功率3.0KW，标准三相五线制。每个实验室需配置1~2个接地点（安全地及信号地）。

3.气：空气来自风机，经加热器加热进入洞道干燥箱（自带气源）。

4.实验物料：自制粘布长方形物料，重约20克，外配设备：秒表。

（四）、对象组成

1.不锈钢洞道干燥器：长≥0.9m，空气流通的横截面积≥（0.19×0.24=0.0456）m2，材质不锈钢304，数量1。

2.不锈钢加热器：加热功率2.5KW，数量1。

3.不锈钢孔板流量计：孔流系数C0=0.7，数量1。

4.孔板流量计压差传感器：LXWY 0～10Kpa，数量1。

5.孔板流量压差数字显示仪： 数量1。

6.重量传感器：0-200g，精度0.5，数量1。

7.物料重量数字控制显示仪： 数量1。

8.空气入口温度计：Pt100温度计，数量1。

9.空气入口温度数字显示仪： 数量1。

10.干球温度计：Pt100温度计，数量1。

11.干球温度数字显示仪：数量1。

12.湿球温度计：Pt100温度计，数量1。

13.湿球温度数字显示仪：数量1。

14.鼓风机：CZR 型，数量1。

15.变频器：（0-50HZ），数量1。

16.固态调压器：数量1。

17.散热片：配固态调压器用，数量1。

18.秒表：电子，数量1。

19.干燥物料：毛毡，数量5。

20.空气开关带漏电保护：380V 数量1。

21.接触器：线圈，数量2。

22.继电器：双路-220V线圈，数量1。

23.红按钮：点触式，带灯，数量1。

24.绿按钮：点触式，带灯，数量1。

25.管路、管件及阀门：不锈钢304、主管路Φ89，数量1批。

26.不锈钢仪表柜：测控、电器设备在实验架上，数量1。

27.不锈钢304框架（带脚轮及禁锢脚）：≥（1.8×0.55×1.70）米，数量1。

（五）、测控组成

1.变量：流量计，检测机构：孔板流量计，显示机构：压差显示仪，执行机构：手动阀控。

2.变量：重量，检测机构：重量传感器，显示机构：重量显示仪，执行机构：无。

3.变量：温度，检测机构：Pt100热电阻，显示机构：温度控制显示仪，执行机构：固态调压器。

二、服务要求

1.交货时间：合同签订后（30）天内交货。

2.交货地点：福建农林大学指定地点（具体地址以签订合同为准）；

3.交付条件：验收合格

4.付款方式：在货物安装调试完毕、验收合格后，15日内不存在质量问题的前提下，支付合同总额的 100 %。(成交供应商须在申请付款时出具全额发票)。

5.履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前三日内缴纳合同总金额的 3 % 作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（壹年）结束后且乙方无违约的前提下无息退还。

6.货物包装方式

6.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

6.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

7.安装、调试

7.1货物到达现场后，成交供应商在接到采购人通知后在规定时间内派工人到现场进行安装。安装期间所发生的一切费用由成交供应商承担。

7.2成交供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装进度计划表。

7.3成交供应商应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因成交供应商责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由成交供应商承担。安装所需的配件由成交供应商提供。

7.4成交供应商承担本项目运输、安装、验收前所有环节的安全责任及由此可能引发的经济责任。

8.验收

8.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

8.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 8.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 8.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

9.售后服务要求

9.1设备保修壹年，保修期从项目整体验收合格之日起算；质量保修期间，必须保证 365 天×24 小时故障维护，故障响应时间小于2小时内，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。成交供应商须提供终身维修服务。