附件

## 采购一览表

| 包号 | 品目 名称 | 品牌 | 技术规格指标 | 数量 | 单价含税(元) | 总价含税(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮水 设备 | 碧丽 康丽源 团星 | 1.电压/频率:380V/50Hz。 2.功率:12000W。 3.热胆容量:70L。 4.供水量：开水120升/小时，温开水：600升/小时。 5.适用水源：市政自来水，水压0.05-0.6 Mpa，水温5-40℃； 6.外形尺寸：（长1250mm×宽410mm×高1260mm）(偏差±10mm)；可用暖瓶取水。 7.龙头配置：一开三温，一全开水龙头，三个温开水龙头，水不开不出水；开水龙头需 要加装开水控制锁, 温开水出水温度可以在30-90度之间调节。 8. 水控系统：采用智能水控系统，水不开则无水流出，温开水真正煮开后冷却，避免饮用生水；水温调控不得采用原水或经过净化的原水和开水直接混合方式。 9.排水系统：排水管必须采用PPR热熔连接管防止漏水，PPR管跟水槽连接处必须采用硬管活接，方便拆装，不得采用软管连接。 10.过滤设备：过滤配置为（PP棉+颗粒活性碳+压缩活性碳）,滤芯和机器必须为同一品牌标志。 11.水胆配置：水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm。 12. 安全防护功能：具有断电保护、断水保护、漏电保护、防干烧保护功能；可防爆、防触电、防渗漏、防缺水、防超温、防火、防蒸汽，安全可靠；机器外部无任何控制开关，避免触摸。 13.进水系统：进水电磁阀采用24V以下低压脉冲电磁阀控制。 14.外观设计：设备外表平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角圆滑。 15.热交换系统：采用饮水机用高效热交换器技术，内外管均采用304不锈钢波纹管，高效节能，节能80%以上。 16.节能技术：采用常压式节能饮水机技术，使节能饮水机系统不承压，保证节能饮水机的安全，保障用户的安全。 17.水电联动阀技术：打开龙头时，水路和电路控制系统同步，该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低，增加内胆使用寿命。 18.泄压装置：配置双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。 19保温系统：采用高效A级EPS防火保温材料，以及高新保温技术，保温效果好，加热效率高。 20. 智能系统：系统自动对管路与龙头消毒，无须人工干预，系统自动排放隔夜水，免人工，高效、便利，自动进水、自动加热，精准控温，主屏幕数码显示温度，自动换芯提醒保证水质安全，定时开关机。具有遥控功能，设备不带按键，防止人多误设功能。 21.维修与保障性：质量三包，2年维保。 22.所投设备配置的过滤设备必须和品牌一致，滤芯须有铭牌钢印标志，供应商须提供所投品牌产品涉及饮用水安全产品卫生许可批件并加盖供应商公章。 23.所投设备应通过有效期内省级或省级以上的涉及饮用水安全产品卫生许可批件报告，供应商须提供报告复印件并加盖供应商公章。 24.所投设备出水水质必须经过国家卫生部门检验合格，符合CJ94-2005以上标准，供应商须提供2019年以来的检测报告并加盖供应商公章。 25.所投设备水胆的供应商需提供所投品牌产品内胆的涉及饮用水安全产品卫生许可批件，且送检单位为投标产品制造厂商，供应商须提供检测报告复印件加盖供应商公章。 26.所投设备的PP棉滤芯,应符合CJ/94-2005饮用净水水质标准，依据GB/T5750.4-2006，GB/T5750.7-2006，GB/T5750.12-2006，GB/T5750.6-2006的指标出具PP棉滤芯的供应商需提供所投品牌产品涉及饮用水安全产品卫生许可批件，且申请单位为投标产品制造厂商。供应商须提供证书复印件并加盖供应商公章。 27.所投设备的活性碳滤芯,应符合CJ/94-2005饮用净水水质标准，依据GB/T5750.4-2006，GB/T5750.7-2006，GB/T5750.12-2006，GB/T5750.6-2006的指标出具活性碳滤芯供应商需分别提供所投品牌产品颗粒活性炭及后置压缩炭棒活性炭饮用水安全产品卫生许可批件，且送检单位为投标产品制造厂商。供应商须提供证书复印件并加盖供应商公章。 28.所投设备的交换器,应符合CJ/94-2005饮用净水水质标准，依据GB/T5750.4-2006，GB/T5750.7-2006，GB/T5750.12-2006，GB/T5750.6-2006的指标出具交换器的涉及饮用水安全产品卫生许可批件，供应商需提供所投品牌产品热交换器涉及饮用水安全产品卫生许可批件，且申请单位为投标产品制造厂商。供应商须提供证书复印件并加盖供应商公章。 | 19套 | 11680 | 221920 |
| 合计：贰拾贰万壹仟玖佰贰拾元整 | 221920 |