附件：

一、技术和服务要求

（一）总体功能要求

1、采用专业级高清摄像机，提升拍摄的视音频质量，实现校大礼堂活动的高清直播、录播、点播等功能；

2、改造后的系统需与原有视频会议系统兼容，不仅能实现校大礼堂、禧强楼三楼会议厅、龙岩厅、安溪校区报告厅、旗山校区报告厅的校区间远程视频会议功能，而且能够根据需求实现分别以校大礼堂、禧强楼三楼会议厅、龙岩厅、安溪校区报告厅、旗山校区报告厅为主会场的同时支持手机端、电脑端观看的云端直播。

3、按要求对学校现有的视频会议录播服务器进行二次开发，实现视频会议录播服务器同直播资源管理平台软件的无缝对接，同时要求会议录播主机在召开会议时联动资源管理平台的直播开始、直播停止等功能。

（二）设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主席台移动机位摄像机 | 总像素≥800万像素，光学变焦≥24倍，数码变焦倍数支持2/5/10倍； 镜头:光圈范围≥F1.8-4.0； 静止图像：记录格式为JPEG (DCF/Exif2.2)；视频播放模式: 3840×2160 (16:9)，1920×1080 (16:9)，1280×720 (16:9)； 对焦方式:手动对焦，自动对焦，白平衡:自动/ATW锁定/3200K/5600K/VAR (2000K-15000K)/Ach固定/Bch固定； LCD液晶屏≥3.5英寸宽液晶显示器，取景器≥0.24英寸宽电子取景器； SDI输出：BNC×1，0.8V[p-p]，75Ω，支持3G/1.5G HD-SDI； 输出格式支持1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A，1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF,1080/59.94i/50.00i,720/59.94p/50.00p； HDMI：A型×1(不支持VIERA Link )； 输出格式: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p，1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i， 720/59.94p/50.00p，480/59.94p，576/50.00p； 内置麦克风：立体声麦克风； 麦克风输入≥3.5mm，音频输出×1；XLR切换：XLR (3 pins) ×2，输入高阻抗，LINE/MIC/MIC+48 V (开关切换)，LINE: +4dBu/0dBu (菜单切换)，MIC: –40dBu/–50dBu/–60dBu (菜单切换)； 音频输出：SDI：2 ch (LPCM) Gain: 0dB/-6dB/-8dB；HDMI：2 ch (LPCM)；耳机：3.5mm直径立体声迷你插孔×1；扬声器：≥15mm直径，圆形×1； 其他输入/输出：摄像机遥控器：2.5mm超级迷你插孔×1；USB 2.0主机：Micro-AB接口，5-pin，支持USB LAN转换；USB 2.0设备：Micro-AB接口，5-pin，海量存储功能 (只读)：直流输入：DC 12V (11.4V-12.6V)； 焦距：（4.12-98.9）mm (35mm胶片相机等效物: 25.0-600.0mm)； 过滤器直径≥62 mm； 记录媒体支持SDHC/SDXC存储卡，microP2卡（A系列，B系列）； 记录格式：包含但不限于MOV，MP4，AVCHD，P2； 视频压缩方式：MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile； 系统频率支持59.94 Hz/50.00 Hz； 视频压缩格式：H.264/MPEG-4 AVC； 视频分辨率：≥（1920×1080）(FHD)，≥（1280×720）(HD)，≥（640×360），≥（320×180）； 流媒体方式：单播，多播； 帧频：系统频率= 59.94 Hz: 30fps, 60fps； 比特率支持24Mbps, 20Mbps, 16Mbps，14Mbps，8Mbps，6Mbps,4 Mbps, 3Mbps，2Mbps，1.5Mbps，1Mbps，0.7Mbps，0.5Mbps； 音频压缩格式：AAC-LC，48 kHz/16 bit，2ch； 网络协议支持RTSP/RTP/RTMP/RTMPS。 | 台 | 1 |
| 2 | 广播级室内遥控云台（含云台适配电源、镜头控制线、专业吊杆支架） | 具有自动巡航和描点式轨迹扫描功能，1000个预置点，云台、镜头全矢量控制（无级变速）； 采用高精度、低噪声电机，伺服控制，运行速度和平稳性不受负载大小影响； 远程开关机、远程限位设置，具有机械和电子限位双重保护； 支持SONY HXR-MC1500C， PMW-EX1R/EX1, PMW-EX160，EX280，EX350；PANASONIC AW-E350，AG-HPX173MC，AK-HC1500；HITACHI HV-D15AS，HV-D30P-S4；HIKVISION DS-2CD893PF-E；Bolin BLC-300P等多种3CCD摄像机，手持和肩扛式DV和HDV摄像机，支持SDI、HDMI、DVI、分量信号，复合信号等； 采用RS-422、RS485总线控制，波特率可调、兼容PELCO，VISCA等多种控制协议。 | 台 | 1 |
| 3 | 广播级云台控制器 | 1、 支持多种品牌云台和摄像机集中控制，实现云台及摄像机远程开关机，支持通道不少于5路； 2、 每个通道至少实现20个预置位的存储和调用，一键式地址选择，一键式预置位调用； 3、远程操作摄像机快捷参数及菜单，支持一键式常用参数设置，四维摇杆，实现云台、镜头全变速控制； 4、最大控制距离不低于1.2km（支持光端机传输）； 5、可与同品牌音视频切换器联动切换，实现预监与地址信号同步切换； 6、全内置发光高可靠按键； 7、配合同品牌权限切换器及广播级云台实现全手动控制； 8、支持VISCA、PELCOP、PELCOD等多种协议，支持协议定制。 | 台 | 1 |
| 4 | 直播资源管理平台软件 | 1、要求可架设在校方公有网络层上，可进行分层分级管理。平台支持自定义区、市、学校等管理对象的层次层级，不同层级实施对应的有效管理。管理员可查阅并管理本层级及层级以下相关资源。 2、平台支持在线预约直播，可按周预约学期课表，最多可预约一个月的录播教室，支持按课表自动录制，供应商须提供以上软件界面截图。 3、平台支持视频资源多维度分类查看，如：年级、学科等分类管理，根据关注度、点击热度的不同在首页自动生成推荐列表，供应商须提供以上软件界面截图。 4、录播主机视频支持自动上传至平台，平台自动分析视频内老师课件内容，并根据文字出现的比重，按序生成视频内容文字标签。 5、课件标签：录播主机视频自动上传至平台，平台基于主机录制的视频内容，自动生成知识云图，并根据文字出现的比重，自动识别出现率较高关键字，定义为视频内容文字标签。 6、课件搜索：课件支持模糊搜索，支持视频标签搜索，点击任意课件具体标签，排列显示所有包含该标签的课件。 7、视频上传：支持视频手动上传、编辑、管理、视频一键播放，用户点击所有视频，系统都可以强制播放指定视频，便于学校进行统一播放和管理；支持手机扫码观看。 8、课堂分析：支持课件整体活跃度分析、提供学生总体活跃度、老师总体活跃度、多媒体课件使用率，生成饼状图；支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），根据跟踪数据生成S-T曲线图、帮助用户进行教学技能提升和评估，供应商须提供以上软件界面截图。 9、教案上传：支持教案上传、下载，支持WROD/PPT/PDF等多种格式文件上传。 10、课程专辑：平台提供名师专题模块，整合各名师的优质教学视频，便于学生进行针对性学习。 11、流量统计：支持平台对用户访问数、视频点击量、直播次数等数据进行统计；支持以柱状图形式呈现系统平台概况的访问量、直播次数、视频点播；支持以柱状图形式呈现当日活跃用户、热门视频，供应商须提供以上软件界面截图。 12、通知公告：支持设置多级别的信息发布管理权限架构。支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。 13、基础信息管理：支持学科、年级、学校作息时间、教室、设备、服务器等基本管理项。 14、教学并发：在单台服务器配置的情况下，支持最多200路直播 并发、1000路点播并发。 | 套 | 1 |
| 5 | 会议录播服务器二次开发 | 要求同直播资源管理平台软无缝对接。 按要求对学校已采购的会议录播服务器进行二次开发，保证设备在二次开发完后能顺利正常对接原校本部高清视频会议系统MCU，同时确保改造后的系统需与原有视频会议系统兼容，不仅能实现校大礼堂、禧强楼三楼会议厅、龙岩厅、安溪校区报告厅、旗山校区报告厅的校区间远程视频会议功能，而且能够根据需求实现分别以校大礼堂、禧强楼三楼会议厅、龙岩厅、安溪校区报告厅、旗山校区报告厅为主会场的同时支持手机端、电脑端观看的云端直播。 会议录播主机在二次开发完后可联动直播资源管理平台软件，会议录播主机在召开会议时联动管理平台的直播开始、直播停止等功能。 | 项 | 1 |
| 6 | 线缆及其他相关配件辅材 | 包含现场所有施工相关配件及辅材（含HDMI高清信号线、网线、电源线、PVC套管、音响线等）。 | 项 | 1 |

- 商务条件

1、交付时间：合同签订后（30）天内交货。

2、付款方式：在设备安装调试完毕、服务器开发完成并验收合格后，15个工作日内（如遇寒暑假向后顺延）不存在质量问题的前提下，支付合同总额的 100 %。(成交供应商须在申请付款时出具增值税专用发票)。

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前缴纳合同总金额的 3 % 作为履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（两年）结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。

4、交货地点：福建农林大学（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起两年。在质量保证期内出现属本次新采购设备质量问题，成交供应商免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。项目交付后，全部软硬件归采购人所有。

6.2所报产品为原厂正品，在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。设备软件终身免费升级。

## 7、违约责任：

## 7.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 7.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 7.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 7.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 7.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。