附件：

- 技术和服务要求

品目1-1：多媒体讲台

1、讲台采用钢木结合构造，讲台上部四个角圆弧过渡，无尖锐处，防碰撞。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右橡木木质扶手，供使用者扶用。

2、前后柜门由机械锁控制，所有讲台使用一把钥匙，方便维护内部设备。

3、讲台钢件采用符合国家标准的冷轧钢，钢件焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，无脱焊、虚焊和焊空的现象。

4、讲台桌面采用厚度≥10mm压缩木，板材采用E1级环保材料，木质耐划，防尘、防水、防火、耐刮花。

5、讲台整体采用1.0 mm（允许±0.2mm偏差）冷轧钢板,其中桌面、显示器的承重部分及下体左右两侧采用1.2mm（允许±0.2mm偏差）冷轧钢板，桌子前后左右均有透气孔，下体正面与背面及左右两侧均有散热孔，中间可根据采购人实际的需求印制学校LOGO。

6、讲台上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗。

7、桌面左侧为显示器框，与水平夹角20度（允许±1度偏差），可装置21.5寸以上液晶宽屏显示器（具体尺寸根据采购人采购的电脑屏幕尺寸来定），并配置钢化玻璃，右侧为斜面设计，斜面可容纳一体总控或者分体总控系统（总控系统开控尺寸根据采购人要求确定）、电源（五孔一开）插座等电子设备（具体根据现场实际情况定制）；右侧为多媒体接口盒（内含VGA接口、HDMI接口、USB3.0接口、话筒插头、网线接口等，具体根据采购方要求配置，接口板由成交供应商按采购人要求提供）；预留空间方便以后扩展新面板或其它的新设备。讲桌后侧（黑板一侧）为两个抽屉，可不装机械锁,分别为键盘抽屉650mm*70mm、储物抽屉650mm*180mm（两个抽屉尺寸允许±5mm偏差），抽屉滑轨采用超静音滑轨，无噪音，抽拉平滑顺畅，使用寿命可达1万次以上。

8、讲台桌体下层内部采用机柜设计，带三层板，可随意调节高度，所有设备可整齐固定。电脑柜门可配合电脑前置接口位置开设小窗，小窗柜门有自闭合装置，带磁吸固定，无锁设计，方便应急开关机和使用USB接口。

9、关闭整体尺寸：1600mm（长）×800mm（宽）×1200mm（高）；上体1600mm（长）×800mm（宽）×400mm（高）；下体1270mm（长）×740mm（宽）×800mm，（各部位尺寸允许±10mm偏差）。

10、钢制零部件表面静电喷涂、高温固化，具有防腐防锈性能。

11、讲台安装所使用的线材、接口及排插等均须为全新，所有材料必须符合国家相关标准。

12、全部旧机（设备）由成交供应商负责拆除，并搬运至采购人指定位置，并负责校方原有相关联设备（如讲台内原有中控、话筒接收器、功放、电脑等设备）的拆卸和恢复，负责新机（设备）安装及与相关联设备的连接（如总控、话筒接收器、电脑等）、调试，确保新设备与相关联设备工作正常，上述产生的一切费用由成交供应商承担。

13、免费保修五年。

品目1-2：双人课桌

1、规格：1200*400*790mm（规格允许±5mm偏差）。

2、钢架：采用符合国家标准的冷轧钢管。全部钢管里外必需经去油去锈、酸洗、磷化、清洗以及烘干工艺处理，所有钢管需有漏水孔，漏水口出厂前需用胶枪封口处理。全部钢管都用液压一次抽芯弯成型，不能出现折皱和凹槽。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接处要求无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢管表面采用静电喷塑。

3、基材采用≥25 mm E1级中密度纤维板，双面贴厚度采用≥0.6 mm胡桃色防火板。板材甲醛含量达到国家环保标准。注塑单边厚度≥9mm。封边全部采用PP材料一体注塑成型不能单独分开。注塑边总高度≥27mm。桌面前沿内嵌笔槽一个，规格为170mm*18mm(允许±3mm偏差)，保证使用过程中不易被撕掉或脱落。桌四边角圆弧≥R15mm，有效防止学生碰伤。桌面采用两个单片桌面组合，每片桌面规格为600mm*400mm*25mm（允许±3mm偏差），便于后期使用过程中，维修更换方便。

4、脚架：桌脚采用≥（50mm×25mm）椭圆钢管，厚度≥1.2mm。书包架U框和桌脚中间连接管采用≥（40mm×20mm）椭圆钢管，厚度≥1.2m，两侧边用≥φ4的实心铁线冲压成型焊两挂钩；网斗用≥φ7+5实心铁线组合，网斗高≥130mm。

5、脚套：要求采用PP工程塑料一体成型。前脚套规格长度≥220mm,前脚套中段环形套管式安装，塑制管套和脚架主管吻合紧密，不容易脱落。后脚套规格长度≥130mm,脚套使用铆钉固定，保证脚套在使用过程中不容易脱落，脚套颜色为黑色。

6、防损护套：桌脚中间连接杆需安装2个防损护套，防损护套采用PP工程塑料一次成型；规格长度≥100mm。防损护套固定在钢管表面，吻合紧密，不容易脱落。

7、每间教室前排需要增加前挡板，保证实用，并且和课桌椅协调美观。中排不需要增加前挡板。

8、所有塑料部件必须采用原生塑料制成，不得使用回收料或混合料。

9、供应商须提供课桌经国家认可的质量检测机构出具的有效期内的抽样检测报告复印件（检测报告应带有CNAS或CMA或CAL标识），检测依据需按照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准检测。供应商成交后，需提供报价文件中所附的课桌的抽样检测报告的原件给采购人，检测报告原件须和报价文件中所附课桌检测报告复印件一致。用于后期验收时使用。（双人课桌见样式参考图片，尺寸及参数以文字描述为准）

10、免费保修五年。

品目1-3：单人椅子

1.规格：423*400*780mm（规格允许±5mm偏差）。

2、钢架：采用符合国家标准的冷轧钢管。全部钢管里外必需经去油去锈、酸洗、磷化、清洗以及烘干工艺处理，所有钢管需有漏水孔，漏水口出厂前需用胶枪封口处理。全部钢管都用液压一次抽芯弯成型，不能出现折皱和凹槽。钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺，焊接处要求无夹渣、气孔、焊瘤，焊丝咬边和飞溅，无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢管表面采用静电喷塑。

3、椅架：椅脚和靠背管都采用≥（40mm*20mm）椭圆钢管，厚度≥1.2mm；座脚中间连接杆采用≥（30mm*15mm）椭圆钢管，厚度≥1.2mm。座框采用≥（30mm*15mm）椭圆钢管，厚度≥1.2mm。座板框前沿具有2个直径≥10mm定位孔，孔距≥112mm，座板框后面两边各焊直径≥（8mm*30mm）铁销钉，铁销钉采用穿透焊接，外露≥15mm。

4、座板：规格为380mm*400mm（允许±5mm偏差），采用PP塑料吹塑制成，表面要求有防滑工艺处理，造型符合人体工程学，坐感舒适。座板前沿下具有一根椭圆钢管，座板为灰色。

5、背板：规格为420mm*230mm(允许±5mm偏差)。要求采用PP塑料制成。靠背向内折边，折边处光滑圆润，没有毛刺。表面要求有防滑工艺处理，弧形边符合人体工程学，背板上方具有仿手型拉手口，易于搬动。靠背为灰色。

6、脚套：要求采用PP工程塑料一体成型，前脚套规格长度≥150mm。后脚套规格长度≥120mm,脚套使用铆钉固定，保证脚套在使用过程中不容易脱落。

7、座板框和座板连接方式：U型座板框需要内嵌在座板底部，吻合紧密，不能有缝隙，不能出现松动。座板框和座板不能使用螺丝或胶水固定。

8、所有塑料部件必须采用原生塑料制成，不得使用回收料或混合料。

9、供应商须提供椅子经国家认可的质量检测机构出具的有效期内的抽样检测报告复印件（检测报告应带有CNAS或CMA或CAL标识），检测依据需按照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准检测。供应商成交后，需提供报价文件中所附的椅子的抽样检测报告的原件给采购人，检测报告原件须和报价文件中所附椅子检测报告复印件一致。用于后期验收时使用。（单人椅子见样式参考图片，尺寸及参数以文字描述为准）

10、免费保修五年。

- 商务条件

1、交付时间：合同签订后（10）天内交货。

2、付款方式：在货物安装调试完毕并验收合格后，15个工作日内（如遇寒暑假向后顺延）不存在质量问题的前提下，支付合同总额的 100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商需在签订合同前缴纳合同总金额的 3 % 作为履约保证金，该履约保证金于货物验收合格后自动转为质量保证金，质量保证金将在质保期（伍年）结束后且成交供应商无违约的前提下无息退还。

4、交货地点：福建农林大学（具体以采购人指定为准）。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。

5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。

5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，（多媒体讲台质保期从验收之日起算起伍年；双人课桌质保期从验收之日起算起伍年；单人椅子质保期从验收之日起算起伍年）。在质量保证期内出现属本次新采购货物质量问题，成交供应商免费为采购人更换，并确保质量。保修期内，免费保修期自验收签收之日起计算。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由成交供应商负责包修、包换。

6.2所报产品为原厂正品，在保证设备正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。

- 其他要求：

## 7.1供应商必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

## 7.2本项目为交钥匙工程，如竞价文件中未列出的物品影响了系统设备的运行，成交供应商应无条件增加。

## 8、违约责任：

## 8.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 8.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 8.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。