附件：

- 资格要求:

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的代理商或制造商。（供应商须提供合格有效的营业执照副本复印件）。

2、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告2020年度（或2021年度）企业财务报表或会计事务所出具的审计报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、供应商可自主提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、本项目不接受联合体。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 技术和服务要求:

（一）维护保养范围：

厂区总建筑面积为32000平方米,烟感探测器915个，洒水喷头3918个，范围包括：

1.火灾自动报警系统；

2.消防广播及消防电话系统；

3.消防联动控制系统；

4.消火栓系统；

5.自动喷水灭火系统；

6.其他火灾报警消防主设备。

（二）委托维护保养内容：

⒈委托消防工程维护保养项目内各系统的定期测试和维护、保养。

⒉委托消防工程维护保养项目内各系统故障以及隐患的处理、排除。

⒊委托消防工程维护保养项目内各系统故障以及易损件的维护、更换。

⒋委托消防工程维护保养项目内的设备（包括报警控制器、联动控制器等全部消防设施）常年处于正常运行状态。

（三）委托消防工程维保方式：

1.所有维护保养检测服务按闽公消〔2017〕131号《福建省建筑消防设施维护保养暂行规定》执行。

2.对检查测试中发现的问题故障及时组织维修更换，排除故障。对一时无法解决的问题应立即报告采购人，同时采取应急措施。

3.消防器材设备因采购人及第三方使用不当，造成人为损坏，其一切费用由采购人承担。

4.首次检修，成交供应商在对采购人现有消防设施全面检查测试基础上，提交维修项目清单或改造项目清单，连同维修项目工程或改造项目工程预算报价书给采购人，经采购人确认后方可购买进行维修或改造,并以第三方审核价作为结算依据。

5.首次检修完成后，转入常规维保，更换配件材料时，竞价人须向采购人提交维修清单（含配件品种数量单价等），材料价格参考福建省建设工程造价信息网最新一期材料价格，经采购人确认后方可购买进行维修。

（四）质量及维保要求：

本次竞价采购一年维保服务，供应商提供的维保服务必须遵循GB50261的有关规定。每月对消防供配电系统、火灾自动报警系统、消防供水设施、消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统进行单项检查；每季度对“双自动”系统进行联动检查，并提供完整的台账记录。

采购单位设施出现故障，成交供应商一小时内能到现场进行处置。

三、商务条件

1、交付地点：福建省莆田监狱监内厂区（莆田涵江区新涵街2089号），具体以采购人指定地点。
2、交付时间：合同签订后服务期1年。
3、交付条件：验收合格后。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。说明：成交供应商在签订合同前，直接转账至采购人指定的账户，成交供应商在服务期间违反双方约定条款，采购人有权从履约保证金中扣除，其余部分在合同期满后，无未了事项，15日内无息退还。
5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式：采购人组织的验收小组每季度对成交供应商提供的服务按照相关程序及本竞价文件规定的质量要求进行验收，按合同规定的日期开始提供服务，验收不合格一次，采购人有权要求成交供应商完善服务, 验收不合格两次，视同成交供应商无法履行合同约定，采购人将没收供应商缴纳的合同履约保证金，并依法解除采购合同。

7、付款方式：合同生效后服务费按季度分4次支付。即季度结束后支付25%的合同款，成交供应商提供增值税发票后15日内支付。

8、维修工程或配件材料费付款方式，维修工程或配件材料费经采购人验收，成交供应商提供增值税发票后15日内付款。

9、违约责任

9.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

9.2在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，对采购人造成的损失的，成交供应商须支付相应的赔偿。

9.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

9.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、本次采购项目以增值税专用发票进行结算，合同履行期间若成交供应商开具的增值税专用发票与合同单价税点不符或遇国家税改政策调整造成增值税率下调，采购人有权将税点差额扣回。

4、竞价过程中，每个报价人只有一次报价机会，各个报价人之间不做报价高低限制,超过最高限价，按无效报价处理。