附件：

- 资格要求:

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标内容施工及服务的代理商或制造商。（供应商须提供合格有效的营业执照副本复印件）。

2、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告2020年度（或2021年度）企业财务报表或会计事务所出具的审计报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、供应商须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、供应商须提供《施工企业安全生产许可证》。

5、投标人须承诺“若出现有关法律、法规和规章有强制性获得但招标文件未列明的资质许可证书，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定获得相应资质许可”。

6、本项目不接受联合体。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 技术和服务要求:

1、武警中队器械场及配套设施建设项目清单(参数中涉及规格、单位长度、宽度、高度、厚度等要求未规定偏离的，允许偏离±1% )

| 工程名称：福建省洛江监狱武警中队器械场及配套设施建设项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 器械场基坑开挖 | (14*8)米挖至水平面以下50CM | 立方米 | 56.0 |
| 2 | 基坑底部夯实 | 整平，夯实 | 平方米 | 112.0 |
| 3 | 铺设路沿石 | (150x300)mm花钢岩路沿石 | 米 | 54.0 |
| 4 | 基坑细沙回填 | 细沙回填深度50CM | 立方米 | 56.0 |
| 5 | 双杠 | 横杠材质；尼龙内嵌弹簧钢，长度3.5米，双杠高度：（1.3--1.7）米调节，横杠间距（42--52）CM可调节 | 套 | 2.0 |
| 6 | 单杠 | 横杠材质：高碳弹簧优质钢，长度2.2米，单杠高度：（2.1--2.5）米调节，底盘直径15CM | 套 | 2.0 |
| 7 | 单杠混凝土基础 | C30混凝土预埋件基础预埋，基础尺寸挖（50*50*50）CM | 座 | 8.0 |
| 8 | 基坑余方弃置 | 渣土车清运 | 立方米 | 56.0 |
| 9 | 器械场钢结构雨阳棚 | （200x100）mm工字钢立柱，（100x50）mm槽钢梁，820型彩钢瓦屋面，厚度0.6cm，彩钢板排水沟（150x150）mm | 平方米 | 139.84 |
| 10 | 雨阳棚独立基础预埋 | C30混凝土预埋件基础预埋，基础尺寸挖（100*100*60）CM | 个 | 8.0 |
| 11 | 路面硬化 | 1、场地挖至地平面以下20CM后素土基础回填10CM；2、回填夯实平整后用C30混凝土浇筑10CM | 平方米 | 41.0 |
| 12 | 下水口井盖 | 水泥井盖30cm*60cm | 个 | 1 |
| 13 | 定滑轮 | 定滑轮称重300公斤 | 个 | 4 |
| 14 | 沙坑 | 沙坑（670x570）CM，下挖30CM后细沙回填 | 立方米 | 11.457 |
| 15 | 障碍场改造 | 沙坑（600X400）CM，下挖30CM后细沙回填 | 立方米 | 7.2 |
| 16 | 普通灯具 | 型号:100WLED节能灯 | 套 | 8.0 |
| 17 | 配管 | 钢结构明配PVC线管，直径20mm | m | 104.0 |
| 18 | 配线 | 穿照明线(YJV铜芯 截面≥2.5mm2) | m | 104.0 |
| 19 | 照明开关 | 普通开关、按钮安装(跷板暗开关 单控三联以下) | 套 | 1.0 |
| 备注 | 此器械场为室外场所，根据训练要求需安装钢结构雨棚，故场地基础需下挖1米作基础处理，挖土方量约56立方。基础预埋完成后整平夯实细沙回填。 |

2、质量要求

2.1工程质量标准：全部工程必须根据《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程及图纸施工，并达到合格标准。

2.2进场的所有产品必须是全新、未用、配套齐全、无损的，且主要技术参数符合要求。经采购人检验其规格、质量和数量，签字认可后方可施工；检验不合格的，成交人应予无条件调换。

2.3施工中所有材料必须达到采购人要求，若未达要求造成的材料浪费等一切相关费用应自行承担。

三、商务条件

1、交付地点：福建省泉州市洛江区河市河西路1号，具体以采购人指定地点。
2、工期：30日历天。
3、交付条件：验收合格后。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：成交供应商在签订合同前向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金，该履约保证金在本项目实施完毕并验收合格后，采购人凭成交供应商申请之日起15个工作日内无息退还。如成交供应商未按合同有关履行其义务，履约保证金不予返还。
5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式：设施、材料应按生产厂家的产品出厂检验标准、采购文件及合同中的相关条款进行数量及质量的验收，在此期间，若发现使用质量有问题的，成交人应无条件免费更换。

7、付款方式：成交供应商将所有施工完毕并通过采购人验收合格后，采购人凭成交供应商提供的全额税务发票及相关材料，在15个工作日内以转账方式支付成交金额的95%；剩余款项作为质量保证金待项目验收完成之日起至质保期满后，如无质量问题，采购人凭成交供应商提供相关申请材料，支付合同金额5%。

8、质保期:1年

8.2保修责任:

8.2.1属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，每发生一次罚款500元；采购人可以委托他人修理，维修费用从质量保证金中扣除。

8.2.2发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后,应当4小时内到达事故现场抢修。成交供应商不在约定期限内派人保修的,采购人可以委托他人抢修，抢修费用从质量保证金中扣除。

8.2.3对于涉及影响使用安全的质量问题,应当采取安全防范措施，由原单位或者相应资质等级的单位提出保修方案，成交供应商实施保修。

9、违约责任

9.1超过交付期限，成交供应商每逾期1日，须向采购人支付违约金500元，逾期超过30日，采购人有权终止合同，没收全额履约保证金，同时成交供应商须向采购人支付合同金额20%的违约金。

9.2因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

9.3在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，成交供应商须向采购人支付合同金额的20%作为违约金；对采购人造成的损失的，成交供应商须支付相应的赔偿。

9.4因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

9.5成交供应商在施工及履行合同期内对所发生的用工人员，在任何时候，任何情况下发生的一切意外伤害事故、人身伤亡等涉及的责任和事故赔偿负全部责任。发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

9.6在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

10、成交供应商在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

11、供应商报价应包括图纸（详见附件）内所涉及的有关项目的所有费用，包括：报价应包含施工;管线预埋;货物制造、包装、运输、装卸、保险、税金、安装调试所涉及的主辅材材料费（包含完成所有项目安装调试所需要的一切材料费用）及人工费用等、备品备件、专用工具、验收、保修等一切费用。采购人将不再另行支付费用。若图纸中有而《工程量清单》中缺的项，成交人应无条件补齐。

四、其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价一览表格式详见下表

竞价一览表

| 合同包 | 序号 | 品目名称 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 器械场基坑开挖 | 立方米 | 56.0 |  |  |
|  | 2 | 基坑底部夯实 | 平方米 | 112.0 |  |  |
|  | 3 | 铺设路沿石 | 米 | 54.0 |  |  |
|  | 4 | 基坑细沙回填 | 立方米 | 56.0 |  |  |
|  | 5 | 双杠 | 套 | 2.0 |  |  |
|  | 6 | 单杠 | 套 | 2.0 |  |  |
|  | 7 | 单杠混凝土基础 | 座 | 8.0 |  |  |
|  | 8 | 基坑余方弃置 | 立方米 | 56.0 |  |  |
|  | 9 | 器械场钢结构雨阳棚 | 平方米 | 139.84 |  |  |
|  | 10 | 雨阳棚独立基础预埋 | 个 | 8.0 |  |  |
|  | 11 | 路面硬化 | 平方米 | 41.0 |  |  |
|  | 12 | 下水口井盖 | 个 | 1 |  |  |
|  | 13 | 定滑轮 | 个 | 4 |  |  |
|  | 14 | 沙坑 | 立方米 | 11.457 |  |  |
|  | 15 | 障碍场改造 | 立方米 | 7.2 |  |  |
|  | 16 | 普通灯具 | 套 | 8.0 |  |  |
|  | 17 | 配管 | m | 104.0 |  |  |
|  | 18 | 配线 | m | 104.0 |  |  |
|  | 19 | 照明开关 | 套 | 1.0 |  |  |
| 竞价总价（大写） |  | 小写： |

注：（1）供应商提供的报价文件须对以上列表中所列清单进行逐项单价报价，未逐项报价的，按竞价无效处理。