附件：

- 资格要求

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供货物及服务的代理商或制造商。（竞价人须提供合格有效的营业执照副本复印件。）

2、竞价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告：2021年度企业财务报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、竞价人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、本项目不接受联合体。

注：竞价人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖竞价人公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 技术和服务要求

1、容量：≥256字节EEPROM；

2、擦写次数：≥100000次；

3、数据保存：≥10年；

4、字节地址0~5、6~7出厂前已由厂家写好，不可更改；

5、32位保护存储器；

6、密码：3字节密码，密码错误计数器：≤3次；

7、具有读写操作功能；

8、支持HIS的一卡通；

9、卡片正面四色印刷，保证印刷图案清晰，还原度好，无错位；图像精度≥400dpi；图像色彩模式：必须使作CMYK（Cyan青，Magenta品红，Yellow黄，black黑）四色印刷模式，不得使用RGB（Red红，Green绿，Blue蓝）三原色模式；

10、废卡率≤0.3％；

11、印刷的图案的颜色与现在使用的卡片无明显色差；

12、兼容校医院信息系统中建卡、充值、挂号、缴费、查询等所有操作；

13、为安全性考虑，需要对就诊卡进行加密；

14、竞价人应提供IC卡写卡工作及根据校医院的要求制作并印刷卡面，所供IC卡能直接在校医院信息系统使用，实现一卡通及新老就诊IC卡替换过渡使用，如需第三方配合协助所需费用应包含在本次项目报价中。

15、竞价人必须书面承诺，所提供的IC就诊卡须能在采购人医生端及收费系统内进行建卡、建档、缴费、医保结算等功能，并在合同签订后进行上述功能的流程测试，流程测试后可以正常使用并能读取卡片信息的视为测试通过。未通过测试的，验收将不予通过且合同自动终止。若验收不通过的并造成采购人损失的，成交供应商须承担赔偿责任。

三、商务条件

1、交付时间：合同签订后30天内送货至用户指定地点并完成调试、交付使用。

2、付款方式：在货物调试并交付使用、按合同要求验收合格后，在2个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的3%。成交供应商在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额3%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且成交供应商无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交供应商必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

4、交货地点：福建农林大学指定地点。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起壹年。出现初次使用即为废卡的，由成交供应商回收处理，并提供同数量可用IC卡。

6.2竞价人应提供7*24小时售后技术服务，提供免费上门维护、升级服务，对故障即时响应，4小时以内到现场，24小时以内解决问题，重大问题或其他较难解决的问题在2个工作日内给予方案并解决。

6.3所报产品为原厂正品，在保证货物正常使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。

- 其他要求：

## 7.1竞价人必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

## 7.2竞价文件中未列出的物品影响了货物的运行，成交供应商应无条件增加。

## 8、违约责任：

## 8.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点、调试并交付使用后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

## 8.2 成交供应商所交货物不符合竞价文件及合同要求的，采购人有权拒收并要求成交供应商更换货物直到符合竞价要求；若成交供应商无法交付符合竞价要求的货物采购人有权没收其履约保证金。

## 8.3 成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

## 8.4 成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款 5‰的违约金。

## 8.5因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.6在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.7因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 8.8若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 8.9在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 9、竞价人选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

## 10、竞价人应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：报价应包含货物生产、包装、运输、人工、税金、验收等。

## 11、本项目要求成交通知书发出之日起30日内签订合同。

四、其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价人首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。