附件：

- 资格要求

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供货物及服务的代理商或制造商。（竞价人须提供合格有效的营业执照副本复印件。）

2、竞价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告：2021年度企业财务报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、竞价人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、本项目不接受联合体。

注：竞价人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖竞价人公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞价人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

二、技术和服务要求

1. 电压类型：中压版

2. 冷却方式：组合冷却（风冷与水冷）

3. 径向尺寸（长宽）≤228mm，轴向尺寸（高）≤86mm

4. 输出轴形式：圆柱轴伸平键连接

5. 电压区间：130V-470V（中压）

6. 干质量：≤12kg

7. 峰值扭矩：≥230Nm

8. 峰值功率：≥109kw

9. 持续功率：≥55kw

10. 持续扭矩：≥120Nm

11. 最高转速：≥5500RPM

12. 峰值电流：≥340A

13. 持续电流：≥160A

14. 驱动形式：三相交流正弦波

15. 电机冷却配件：冷却液直管接头

16. 电机轴类型：标准电机轴

17. 传感器位置：旋变传感器，带支架，用于电机背面（带支架的五级对旋转变压器）

18. 电机支架：x型支架

19. 连接配置：标准（1xUVW）

20. 电机控制器技术要求：

20.1.尺寸≤（高x宽x深：355 x 230 x 135mm）

20.2.重量：≤8kg

20.3.蓄电池连接电压：24V-700V

20.4.辅助电压：12V±10 % 残余纹波<10 %，再生保险丝

20.5.电源电压额定值：700V

20.6.最大输出电压：≤3x450V

20.7.连续电流：≥200A

20.8.最大峰值电流：≥400A

20.9.最大功率损失：≤4kW

20.10.脉冲频率：8-16Hz

20.11.过电压开关阈值：≤800V

20.12.输入保险丝：≤250A

20.13.模拟量输入：± 10V，0.005A

20.14.数字输入开关电压：开10-30V、0.010A，关<6V、0.010A

20.15.数字输出：+24V，1A

20.16.防护等级：≥IP65

20.17.过电压：≤+10 %

20.18.工作温度范围：0-45°C

20.19.延长工作温度范围 ：5°C-65°C，性能降低2%/°C

20.20.储存和运输：-30°C -80 °C

20.21.安装海拔≤1000米，>1000米的性能降低2%/100米

20.22.冷却液冷却装置最大温度≤65°C，12升/分钟

20.23.冷却液最大压力：≤1.3Pa

20.24.振动：10 Hz-58 Hz，幅度≤0.075 mm

20.25.环境条件：不允许凝结（露水）、结冰、油雾、盐雾、水。

20.26.湿度：F级，湿度<85%

三、商务条件

1、交付时间：合同签订后90天内送货至用户指定地点并完成安装调试。

2、付款方式：在货物安装调试完毕、按合同要求验收合格后，在2个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。(成交供应商须提供全额发票，若采购的产品为国产设备的，一般纳税人须开具增值税专用发票，小规模纳税人不能开具增值税专用发票的需提供相关证明材料，温馨提醒：专用设备发票报销期限原则上为发票开具之日起至次年3月31日止。）

3、履约保证金：成交金额的5%。成交供应商在签订采购合同前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且成交供应商无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，成交供应商必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。

4、交货地点：福建省福州市闽侯县溪源宫路63号福建农林大学旗山校区实验2号楼。

5、验收标准和验收方式：

5.1验收标准

成交供应商所提供的产品必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装产品。所有产品需符合国家或行业或地方标准。

5.2验收方式

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、竞价文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。在此期间，若发现货物质量有问题，由成交供应商无条件免费更换。 5.2.1在验收时所发生的一切费用由成交供应商承担。 5.2.2若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

6、售后服务要求：

6.1成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，质保期从验收之日起算起壹年。质保期内需要更换的设备主要构配件由成交供应商负责，该期限内非因操作不当造成需要更换的构配件须由成交供应商负责包修、包换。成交供应商提供快速的售后响应，若发生故障，能在2天内响应到达现场。

6.2所报产品为原厂正品，在保证货物正常安装、使用和维护的情况下，质量保修期从本项目最终验收合格之日起计算。货物提供终身维修。

6.3提供工程师进行技术支持，保证顺利使用。

- 其他要求：

## 7.1竞价人必须保证所投货物满足国家相关强制性要求或认证，为生产厂家的正规合格产品，并按正规销售渠道供货，所投设备为全新原装未启封的设备。

## 7.2竞价文件中未列出的物品影响了货物的运行，成交供应商应无条件增加。

## 8、违约责任：

## 8.1成交供应商按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

## 8.2 成交供应商所交货物不符合竞价文件及合同要求的，采购人有权拒收并要求成交供应商更换货物直到符合竞价要求；若成交供应商无法交付符合竞价要求的货物采购人有权没收其履约保证金。

## 8.3 成交供应商不能交付货物的，采购人没收其履约保证金。

## 8.4 成交供应商逾期交付货物，成交供应商应向采购人每日偿付货款 5‰的违约金。

## 8.5因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.6在签定采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 8.7因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 8.8若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 8.9在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 9、竞价人选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

## 10、竞价人应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：报价应包含货物生产、包装、运输、人工、税金、安装及安装所需的辅料、验收等。

11、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外。若所投产品为进口产品，则竞价人的报价为免税价+外贸代理费用。成交供应商必须在成交并签订合同后以福建农林大学为消费使用单位去办理免税和报关手续，成交供应商须提交消费使用单位为“福建农林大学”的《中华人民共和国进口货物报关单》和《中华人民共和国进出口货物免税证明》。若按国家政策无法办理免税的，向海关缴纳的关税和增值税等由成交供应商先行垫付，在设备报销时凭海关出具的发票，学校支付其垫付款给成交供应商。

## 12、本项目要求成交通知书发出之日起15日内签订合同。

四、其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价人首次提交的报价必须低于公告最高限价的3%（不含）以上，否则，视为无效报价。