附件：

- 资格要求:

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标内容及服务的代理商或制造商。（竞价人须提供合格有效的营业执照副本复印件）。

2、竞价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告2021年度企业财务报表或会计事务所出具的审计报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、竞价人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、财务状况报告、依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料要求（竞价文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准）：(1)竞价人在报价文件中可自行选择是否提供资格承诺函 （格式详见附件1），若按附件内容要求提供资格承诺函，无需在报价文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料，采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。竞价人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。（2）若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。（3）竞价人可刪减承诺事项，如刪去承诺第1项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。

5、竞价人须承诺“若出现有关法律、法规和规章有强制性获得但竞价文件未列明的资质许可证书，则竞价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定获得相应资质许可”。

6、本项目不接受联合体。

注：竞价人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 竞价内容及要求

（一）项目概况

1、施工目标

福清监狱生活区2、3、4号篮球场进行地面软塑运动地板铺设。

施工面积:1250（±25）平方米。

其中2号球场为半场；3、4号球场为全场。

铺设造型如下图（参考）

铺设运动区、三秒区、辅助区、缓冲区、球场画线颜色如上图。

（实际颜色以采购人最终确认为准）

其中2号球场为图样一半样式。

2、预算金额及要求:

| 材料名称 | 厚度 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软塑运动地板 | ≥1.6cm | 软塑Q5 | 平方米 | 1250（±25） | 200.00 | 250000.00 |

1）以上金额含对球场现有基础地面进行处理以保证软塑铺设质量、包工包料、含税、含售后等。

2）如因疫情需要，进场施工人员需要隔离，不能正常施工的情况，隔离期间则由采购方补助 200 元每人/天。隔离时间及具体施工人员人数以实际情况为准。

3）参考品牌：杰帝奇、骑象人、匠运。

（二）技术和服务要求

1、采用通体热塑性聚烯烃弹性体（PO）运动地面材料，聚烯烃（po）﹥99%，不添加任何增塑剂，不添加任何溶剂类油脂（橄榄油、环烷 油、石蜡油等），应具有运动保护强及耐压、耐冲击、耐高低温、不出油、不翘边、不塌陷、不变形，冲击吸收≥30%。

结构：立体多重固化结构、面层纹理防滑点面＞3000 个/㎡，确保防滑，面层排水口＞780 个/㎡，确保排水流畅，支撑层由加粗管状立柱构成，立柱顶千斤原理，支撑点＞2300 个/㎡，保证上下支撑受力。井字结构连接，整体结构稳定，左右支撑受力，不位移、不脱扣，运动性能稳定，遇水不滑、安全保护性能优秀，满足训练和专业赛事使用，防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保。保证场地整体美观，拼接缝隙≤1mm。

2、产品参数：

1）产品规格：≥（25*25）cm，厚度：≥1.6cm。

2）球反弹率：≥96%。

3）冲击吸收：≥30%。

4）撕裂强度：≥50kN/m。

5）拉伸强度：≥6.0MPa。

6）可溶性镉含量：≤10mg/kg。

7）苯：≤0.1mg/(m².h)。

8）甲醛：≤0.4mg/(m².h)。

9）地板拼接缝最大间隙：≤1.0mm。

10）主成分[聚烯烃（po）含量]通过 GB/T6041-2020 检测标准，聚烯烃（PO）含量：﹥99%。（须提供国家认可的质量检测机构出具的带有“CMA”标识的有效证明材料及附带可现场验证的官方查询截图予以佐证）

11）为保证产品的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h，拉伸强度依据 GB/T1040.2-2006 标准≥6.0MPa；断裂伸长率≥60%。（均须提供国家认可的质量检测机构出具的带有“CMA”标识的有效证明材料及附带可现场验证的官方查询截图予以佐证）

12）臭氧老化不低于7000h，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008 检测标准 70-90 ShoreA。 （均须提供国家认可的质量检测机构出具的带有“CMA”标识的有效证明材料及附带可现场验证的官方查询截图予以佐证）

13）老化不低于24个月，垂直变形符合GB/T14833-2020标准≤3.0mm。（均须提供国家认可的质量检测机构出具的带有“CMA”标识的有效证明材料及附带可现场验证的官方查询截图予以佐证）

14）以上2)-8)项均符合GB/T14833-2020 标准且提供国家认可的质量检测机构出具的带有“CMA”标识的有效证明材料及附带可现场验证的官方查询截图予以佐证。

（三）商务条件

1、交付地点：福清市镜洋镇北张口，具体以采购人指定地点为准。
2、交付时间：材料到场后，施工工期为15个有效工作日。
3、交付条件：验收合格后。
4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式：产品应按生产厂家的出厂检验标准、竞价文件及合同中的相关条款进行数量及质量的验收，在此期间，若发现使用质量有问题的，成交人应无条件免费更换。全部工程必须符合建设部《工程施工质量验收规范》等相关规范和规程，并达到合格标准。施工完成后由采购人专人验收，必须达到竞价文件及采购人设定的标准。若未能达到该标准，则不予以验收，并对存在的问题及时进行整改。

7、付款方式：成交供应商送货安装完毕并经采购人验收合格后，由成交供应商及时开具合法合规等额发票及相关采购人所需材料，采购人在收到成交供应商合法有效的等额增值税发票后，履行财务报销程序后将97%的合同款项汇入合同中约定的成交供应商账户；在合同约定全部事项（含质保期）履行完毕，经采购人确认双方无未了事项后，采购人在收到成交供应商合法有效的等额增值税发票后，履行财务报销程序后将3%的合同款项汇入合同中约定的成交供应商账户。

8、售后服务要求

8.1免费质保期:2年。

8.2保修责任:

8.2.1属于保修范围、内容的项目，成交人应当在接到保修通知之日起12小时内派人保修。成交人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，费用由成交供应商商承担，采购人有权从应支付成交供应商的款额中扣除。

8.2.2发生紧急抢修事故的，成交人在接到事故通知后，应当4小时内到达事故现场抢修。成交人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人抢修，费用由成交供应商承担，采购人有权从应支付成交供应商的款额中扣除。

8.2.3对于涉及影响使用安全的质量问题，应当采取安全防范措施，由原单位或者相应资质等级的单位提出保修方案，成交人实施保修。

8.2.4质量保修完成后，由采购人组织验收。

9、违约责任

## 9.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 9.2在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 9.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 9.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 9.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 10、成交供应商在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

## 11、竞价人选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

## 12、成交为含税价格且包括成交供应商履行合同所产生的一切费用，包括但不限于货物运输、包装、制作、安装、施工及退换货物所产生的一切费用等。货物在验收合格前，所发生的一切毁损、灭失等风险，均由成交供应商自行承担。成交供应商在送货及返回途中发生的一切事故，采购人不承担任何责任。”

四、其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价一览表格式详见下表

竞价一览表

| 合同包 | 材料名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 总价最高限价(元) | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软塑运动地板 |  | 1250 | 平方米 | 250000.00 |  |  |
| 竞价总价（大写） |  | 小写： |

注：（1）竞价人首次提交的报价必须低于最高限价，否则，视为无效报价。

（2）竞价人可优先选用采购单位推荐的参考品牌，也可选用不低于参考品牌质量标准的其他同档次品牌。

附件1

资格承诺函

致： 福建省福清监狱、福建省智信招标有限公司

我单位参与福建省福清监狱篮球场铺设软塑地板项目（项目编号：JJZB-2022-59）项目的采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合竞价文件资格要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合竞价文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合竞价文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺竞价人（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.竞价人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。

2.竞价人可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。