附件：

- 资格要求:

1、凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标内容及服务的代理商或制造商。（供应商须提供合格有效的营业执照副本复印件）。

2、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告2021年度（或2022年度）企业财务报表或会计事务所出具的审计报告或银行资信证明文件复印件；

B、近期（提交报价文件截止时间前六个月（不含竞价截止时间的当月）任意一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

C、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的书面声明；

D、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

3、供应商须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4、财务状况报告、依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料要求（竞价文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准）：(1)供应商在报价文件中可自行选择是否提供资格承诺函 （格式详见附件1），若按附件内容要求提供资格承诺函，无需在报价文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料，采购人有权在签订合同前要求 成交供应商提供相关证明材料以核实 成交供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。（2）若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。（3）供应商可刪减承诺事项，如刪去承诺第1项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。

5、本项目不接受联合体。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效文件处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商公章。

依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 技术和服务要求:（注：清单中涉及尺寸、体积、重量等要求未规定偏离的，允许偏离±1%）

1、 技术参数要求：

1.1.频率范围：350MHz－390MHz。

1.2.信道数：≥512个。

1.3.信道间隔：12.5KHz。

1.4.频率稳定性：±1.5 ppm。

1.5.电池容量：标配电池≥2000mAh（锂电池）。

1.6.功率：4W。

1.7.防水防尘等级：≥IP67等级，供应商须提供国家工信部无线电管理局出具的所投产品的核准证书文件复印件。

1.8.对讲机厚度≤34mm(带标配电池)。

1.9.重量≤320g(带标配电池和天线) 。

1.10.对讲机尺寸122mm×54mm×27mm，厚度不大于34mm(带标配电池)。

1.11 具有中置天线设计。

1.12 具有创新金属边框和数字键外观设计。

2、其他要求：

2.1.支持单呼，组呼，全呼，紧急呼叫，电话互联呼叫功能。

2.2.具备信道自定义语音播报功能，在旋转信道时具备声音提示。

2.3.终端须具有优先打断功能，能够根据呼叫等级进行区分，提高资源的利用率。

2.4.直通模式下，相同频率下通话能实现双时隙动态分配。

2.5.具备模拟常规、数字常规模式，后续具备升级为数字集群工作模式的功能，最终验收时由采购人随机抽取一台对讲机，检测是否具备升级功能。

2.6.支持对讲机检查、远程监听、激活和遥毙等功能。

2.7.具备显示屏及按键功能，显示屏为LCD显示屏，尺寸≥1.8英寸。

2.8.提供≥64比特语音加密。

2.9.支持NVOC声码器。

2.10.具有专用的紧急报警按键，出现紧急情况时能够紧急报警，且终端设备具有倒放报警功能。

2.11.终端设备具有扫描功能，支持扫描纯模拟语音和信令、纯数字语音和数据。

2.12.终端具备自动漫游功能，无需手动切换工作信道，即可支持对讲机在多个不同频率的基站之间实现自动漫游。支持升级为PDT集群。

2.13.终端设备能够减少由于终端近距离通话而产生的啸声，从而提高语音音质。

2.14.产品应对福清监狱现有对讲机调度系统进行有效兼容和无缝衔接，满足PDT数字集群标准。

2.15.符合国军标准，供应商须提供国家工信部认可的检测机构出具的有效的检测报告复印件。

2.16.对讲机及其基站软、硬件必须提供开放的二次开发接口，采购人开发相应的应用功能不得收取任何费用。

2.17.对讲机显示屏能个性化定制显示民警个人信息。

2.18.后期通过PDT通信系统更改对讲机信息后，对讲机能自动接收、更新通讯录里面的联系人信息。

2.19.终端可接入福建省监狱系统无线通信指挥网，进行IP互联，无缝兼容，成为其一部分；通过系统授权的数字终端开机能自动注册到当前IP互联站点。

2.20.数字终端与原有终端之间能实现加密通信，信息在传输过程中受到保护，发送方终端和接收方终端通过各自内部加密算法进行加解密，可以将所有密钥预先配置在终端设备中。

2.21.每台设备上须印有不可磨灭的“2023-001”（100台的数字编号分别为001至100）。

2.22.为保证设备与原有系统的有效兼容和无缝衔接，供应商须从以下品牌（海能达、海兴通、欧标）中选择参与竞价。

3、供应商必须保证提供的所有产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，若供应商所报产品国家有强制性要求认证的，则供应商应提供通过认证的产品进行报价。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。如因产品违反国家相关规定而产生的纠纷和责任，均由供应商负全责。若因此给采购人造成损失的，供应商还要负赔偿责任。

三、商务条件

1、交付地点：福清市镜洋镇北张口，具体以采购人指定地点为准。
2、交付时间：合同签订后20个日历日内安装调试完毕交付采购人使用。
3、交付条件：验收合格后。
4、是否收取履约保证金：是。签订合同前，成交供应商需缴纳成交总价的5%作为履约保证金，该履约保证金在成交供应商完整履行采购合同且无合同条款未尽事宜，则在15个工作日内以银行转账方式无息退还给成交供应商。
5、是否邀请供应商参与验收：否

6、验收方式：

6.1初步验收：成交供应商在合同签订之日起5日内提供样机（手持数字对讲机）1台，由采购人进行测试，所提交样机能完全满足以上技术（服务）要求，并对现有对讲机调度系统进行有效兼容和无缝衔接、加密通信测试，不满足或未通过测试的给予5日进行调换、整改，整改后仍无法满足的，视为验收不合格，采购人有权无条件终止合同并没收履约保证金。

6.2最终验收：成交供应商按照符合合同约定、国家及行业有关标准且通过测试的样机进行供货，验收结果应符合采购人使用要求。

7、付款方式：成交供应商送货安装完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到成交供应商开具合法合规等额发票及相关采购人所需材料后15个工作日内一次性支付合同总价的100%。如成交供应商不提供上述发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。

8、货物包装方式

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、售后服务要求

9.1 成交供应商须按竞价文件的要求提供合格的产品，所有产品的免费质保期为两年，质保期内免费上门保修服务，质保期从产品经采购人验收合格之日起计算；质保期内所有货物要求实行“三包”服务，其中质保期内前3个月出现质量问题成交供应商应立即无条件更换货物，如因材料质量、制作、安装工艺等原因导致货物及其附属设施的毁损和灭失的，成交供应商应尽快免费修复至完全合格并自行承担其损失，所需费用由成交供应商负责；造成财产损毁或人员伤亡的，成交供应商应负全责。

9.2验收合格后提供两年免费质保，产品质量出现问题时，成交供应商在4小时以内响应并协助解决；对不能远程协助的问题应于12小时以内委派专业技术人员到现场，免费提供维修和更换零部件等服务；质保期结束后，仍应对该批次的产品提供优质服务，产品质量出现问题时，在24小时以内响应，更换配件时只能收取配件的成本费。

10、专利权

10.1成交供应商须保障采购人在使用该货物或货物任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交供应商应赔偿该损失。

11、违约责任

## 11.1因成交供应商原因造成采购供货合同无法按时签订，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 11.2在签订采购供货合同之后，成交供应商要求解除合同的，视为成交供应商违约，采购人有权没收其保证金，如保证金不能弥补成交供应商违约对采购人造成的损失的，成交供应商还需另行支付相应的赔偿。

## 11.3因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

## 11.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人保留更换成交供应商，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

## 11.5在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

## 12、成交供应商在履行合同中知悉的或收到的对方的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，签订并严格执行《单位保密承诺书》；进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务。违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，应承担赔偿责任。本条款不因合同届满或解除而失效。

## 13、供应商选定的技术性能必须符合或优于竞价文件的技术性能要求。

## 14、供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：经采购人验收小组验收合格并交付使用所有可能发生的费用，达到使用要求的安装调试、售后服务、交通、人工、税收等与本项目相关的一切费用。超过最高限价的按报价无效处理。

## 15、合同签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

四、其他要求

1、本项目不允许成交供应商以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

3、竞价一览表格式详见下表

| 合同包 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（含税）（元） | 总价（含税）（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持数字对讲机采购项目 |  | 100台 |  |  |
| 竞价总价（大写） | 小写： |

注：（1）竞价人提交的报价必须低于单价最高限价，否则，视为无效报价。竞价人提交的报价必须低于最高限价，否则，视为无效报价。

（2）符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内针对该项目进行竞价（仅一次报价机会）。

附件1

资格承诺函

致： 福建省福清监狱、福建省智信招标有限公司

我单位参与福建省福清监狱手持数字对讲机采购项目（项目编号：JJZB-2023-05）项目的采购活动，现承诺如下：

1.我单位具有符合竞价文件资格要求的财务状况报告。

2.我单位具有符合竞价文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3.我单位具有符合竞价文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按竞价文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，如删去承诺第1项的，则应按竞价文件要求提供财务状况报告。